## Slide 1
Эталоны ВНИИМ
Новые возможности
Чекирда Константин Владимирович
Заместитель генерального директора, канд.техн.наук

## Slide 2
«Отставание – вот главная угроза и вот наш враг…
Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна – просто захлестнёт, утопит»
Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин
- // -

## Slide 3
«На все времена и для всех народов»
20 мая
1875 год
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
26 июня 2008 год
Метрическая конвенция
16 ноября 2018 год
26 Конференция по Мерам и Весам

## Slide 4
Фундаментальные физические константы не имеют неопределенности
m
c
kg
h
A
e
K
k
mol
NA
s
Δ ν
cd
Kcd
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (SI) ИЗДАНИЕ 9-е, 2019 г.

## Slide 5
Первичная реализация единица массы
Метод сравнения электрической и механической мощности (watt balances, and, more recently, as Kibble balances)
Рентгенокристаллический метод
определения плотности (XRCD)
Условия вакуума

## Slide 6
Первичная реализация единица массы
Вакуумный компаратор массы CCL 1007 с вакуумной транспортной системой. Входит в состав ГЭТ 3

## Slide 7
Государственный первичный эталон единицы массы
ГЭТ-3-2020
Автоматическая климатическая камера
Национальный прототип килограмма
Эталон-свидетель
Комплект компараторов массы
Вакуумный компаратор массы
Комплект специальных мер массы

## Slide 8
Цель разработки ватт-весов
формирование научно-технического и технико-экономического задела для работ по созданию электроизмерительной, механической и вакуумной систем ватт-весов

## Slide 9
Разработка ватт-весов
Закон Фарадея
Закон Ампера
где - ЭДС индукции; - ток, протекающий через обмотку при вывешивании массы в точке с УСП ; - скорость проводника
НИР «Баланс»
2021 год
НИР «Прогресс»
2022 год

## Slide 10
Макеты составных частей элементов ватт-весов, созданные в рамках НИР
Общий вид макета на основе весовой ячейки

## Slide 11
Макеты составных частей элементов ватт-весов, созданные в рамках НИР
Общий вид макета на основе равноплечной рычажной системы и аэростатической опоры

## Slide 12
Создание высокоточной системы измерений на основе ватт-весов
для воспроизведения единицы массы – килограмма на основе фундаментальной физической константы постоянной Планка
Решение 26-й Генеральной Конференцией по Мерам и Весам через фундаментальную физическую константу – постоянную Планка, 2018 г.
Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 мая 2024 г. МД-П9-1421
Основание:
сроки реализации проекта:
2025-2029
Стоимость проекта:
2 210 млн руб.

## Slide 13
Создание высокоточной системы измерений на основе ватт-весов
для воспроизведения единицы массы – килограмма на основе фундаментальной физической константы постоянной Планка
Результаты проекта:
Создание опытного образца высокоточной системы измерений на основе Ватт-весов для воспроизведения единицы массы – килограмма на основе фундаментальной физической константы постоянной Планка
Метрологическую независимость от эталонов иностранных государств для большого парка применяемого отечественного измерительного оборудования.
Воспроизведение более 10 производных от килограмма единиц
Возможность совершенствования технологических процессов изготовления миниатюрных измерительных устройств и датчиков нового поколения на основе.
Практическая значимость проекта:

## Slide 14
Ампер - единица электрического тока
определенная путём фиксации численного значения элементарного заряда равного 1,602 176 634⋅10−19 Кл
Консультативный комитет по электричеству и магнетизму рекомендует:
Использование закона Ома
Использование эффекта туннелирования
Использование методов электрометрии

## Slide 15
Использование закона Ома
Эталон вольта на эффекте Джозефсона
Эталон ома на квантовом эффекте Холла
Эталон ампера через вольт и ом

## Slide 16
Использование методов электрометрии
Эталон ампера в области малых токов (10-16 – 10-9 А)

## Slide 17
Кельвин - единица температуры
при которой, постоянная Больцмана равна точно значению 1,380 649 03(51)·10-23 Дж·К–1
Криогенный радиометр
Аппаратура передачи

## Slide 18
содержащей точно 6,0221415·1023 структурных элементов
Моль - количество вещества системы,
Гравиметрическая установка для приготовления газовых смесей в баллонах под давлением

## Slide 19
Эталоны
ВНИИМ
Государственный первичный эталон
единицы числа копий последовательности ДНК (ГЭТ 220-2024)
- числа копий последовательности ДНК; - концентрации копий последовательности ДНК; - отношения числа копий последовательностей ДНК.
Предназначен для воспроизведения, хранения и передачи единиц:
- идентификация последовательности ДНК; - измерение содержания концентрации копий последовательности ДНК и отношения числа копий последовательностей ДНК в образцах биологического материала.
Основные аналитические задачи в области генетических технологий:

## Slide 20
Государственный первичный эталон
единицы числа копий последовательности ДНК ГЭТ 220-2024
Пищевая промышленность
Лабораторная медицина
Санитарный контроль
Судебная медицина
Животноводство
Научные исследования
Биотехнология
Биобезопасность и экологический мониторинг
Основные области применения биоаналитических технологий в части измерений содержания копий последовательностей ДНК

## Slide 21
Государственный первичный эталон
единицы числа копий последовательности ДНК ГЭТ 220-2024
Установка на основе метода цифровой полимеразной цепной реакции для измерений числа копий последовательности ДНК концентрации копий последовательности ДНК и отношения числа копий последовательностей ДНК
1. Генератор капель QX200 Droplet Generator.
2. Запаиватель планшетов полуавтоматический PX1.
3. Амплификатор С1000 Touch с реакционным 96-луночным модулем.
4. Проточный ридер капель QX200 Droplet Reader.
5. Бокс со вспомогательным оборудованием для подготовки реакционных смесей.
1
3
2
4
5

## Slide 22
Государственный первичный эталон
единицы числа копий последовательности ДНК ГЭТ 220-2024
Установка на основе метода оптической (световой) микроскопии для измерений линейных размеров капель
1. Персональный управляющий компьютер со специализированным ПО.
2. Микроскоп медицинский «Микмед-6».
3. Микроскоп инвертированный «БиОптик CI-300».
1
3
2

## Slide 23
Государственный первичный эталон
единицы числа копий последовательности ДНК ГЭТ 220-2024
Установка на основе метода направленного секвенирования (по Сэнгеру) для определения последовательности нуклеотидов в составе ДНК
1. Анализатор генетический капиллярного электрофореза Нанофор-05 с управляющим компьютером со специализированным ПО.
2. Амплификатор для проведения реакции циклического секвенирования MiniAmp.
3. Бокс со вспомогательным оборудованием для подготовки реакционных смесей.
3
1
2

## Slide 24
Эталоны
ВНИИМ
Государственный первичный эталон
№ п/п | Воспроизводимая величина | Диапазон | Относительная суммарная стандартная неопределенность, %
1 | Число копий последовательности ДНК | 100 – 1500 | от 13,1 до 4,8
 |  | свыше 1500 – 3000 | от 4,8 до 2,3
 |  | свыше 3000 – 100000 | от 2,4 до 2,3
2 | Концентрация копий последовательности ДНК | 10 – 150 мм-3 | от 13,1 до 4,9
 |  | свыше 150 – 300 мм-3 | от 4,9 до 2,5
 |  | свыше 300 – 10000 мм-3 | от 2,6 до 2,5
3 | Отношение числа копий последовательностей ДНК | от 1:1000 до 1:67 | от 13,2 до 5,2
 |  | свыше 1:67 до 1:33 | от 5,2 до 3,2
 |  | свыше 1:33 до 1:1 | от 2,9 до 2,8
единицы числа копий последовательности ДНК ГЭТ 220-2024

## Slide 25
Государственный первичный эталон
единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц
ОКР: Разработка комплекса для метрологического обеспечения цифровых электрических подстанций ( ФГУП ВНИИМ, ФГБУ ВНИИМС)
Преобразова-тель и АЦП
Аналоговый сигнал
Модуль с прикладной обработкой
Цифровые копии сигналов
Сеть
…
Модуль с прикладной обработкой
Результаты
Преобразова-тель
Эталонные результаты
Эталонное СИ
Сличения МБМВ
Национальные эталоны
Цепь
Прослежива-емости

## Slide 26
Государственный первичный эталон
единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц
СЧ ОКР: «Комплекс аппаратных средств высшей точности в области измерения электроэнергетических величин, представленных цифровыми копиями сигналов тока и напряжения»

## Slide 27
Государственный первичный эталон
единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц
Результаты совершенствования ГЭТ 153-2019
Выполнение мероприятий по совершенствованию позволило расширить функциональные возможности эталона в части воспроизведения электроэнергетических величин для метрологического обеспечения новых классов СИ, которые:
измеряют параметры синхронизированных векторных величин
выполняют преобразование аналоговых сигналов напряжения и силы тока в цифровые копии, синхронизированные со шкалой UTC (SU)
измеряют электроэнергетические величины, представленные в цифровых копиях сигналов или формирующих цифровые копии сигналов

## Slide 28
Государственный первичный эталон
единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц
Состав усовершенствованного ГПЭ

## Slide 29
Национальные лаборатории биологической стандартизации
Распоряжение Правительства Российской федерации от 14 ноября 2023 года №3183-р
1. ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора
2. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»
3. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» Росстандарта
4. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора
5. ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ
6. ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА
7. ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА
9. ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА
8. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» Росстандарта

## Slide 30
Чекирда Константин Владимирович
k.v.chekirda@vniim.ru
8-812-323-96-86