## Slide 1
Яценко Игорь Александрович
ООО ЦМ «СТП», г. Казань
Пересмотр и разработка стандартов
в области измерений расхода и объема
различных газов и жидкостей
Актуализация метрологического обеспечения для измерения газовых сред

## Slide 2
является:
развитие законодательной и нормативно-правовой базы в области обеспечения единства измерений расхода и количества
минимизация потерь, в том числе методологического характера
совершенствование процессов измерений и учета
Одним из направлений развития
метрологического обеспечения измерений расхода и объема
различных газов и жидкостей

## Slide 3: Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ»
Национальный стандарт - документ по стандартизации, разработанный техническим комитетом по стандартизации и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.
Документы национальной системы стандартизации не должны противоречить федеральным законам Российской Федерации и нормативным правовым актам.
Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере.

## Slide 4: Статус национального стандарта
Правовой статус национального стандарта как обязательного в соответствии с законодательством РФ устанавливается как в частном, так и в публичном порядке, например если стандарт используется в договорных обязательствах (ст. 309, 469 Гражданского кодекса РФ);
Применение национального стандарта является обязательным:
- для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии национальному стандарту;
- в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации;
Обязанность применения методик измерения, (изложенных например в ГОСТ Р 8.733, ГОСТ Р 8.785) определяются по согласованию заинтересованных сторон в рамках договорных (юридических) отношений.

## Slide 5
Обзор пересматриваемых стандартов
ГОСТ Р 8.733–2011 «ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования»
Стандарт действует более 12 лет, (в 2014г. проведена поправка к тексту и Изм.№1)
ГОСТ Р 8.785–2012 «ГСИ. Масса газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования к методикам (методам) измерений»
Стандарт действует более 10 лет

## Slide 6
Обзор пересматриваемых стандартов
ГОСТ 8.586.1-2005 – ГОСТ 8.586.5-2005 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»
Комплекс стандартов действует более 19 лет, (в 2007 была проведена поправка)
РД 50-411-83 «Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств»
Документ действует более 40 лет

## Slide 7
Целью пересмотра стандартов является:
выполнение требований Федерального закона РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений, обеспечение единства измерений объемного расхода и (или) объема различных сред, установление и унификация требований, предъявляемых к системам измерений;
получение результатов измерений с оценкой относительной погрешности, которые должны быть сопоставлены с установленными обязательными метрологическими требованиями и соответствовать показателям точности, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 №1847.
Общие причины переработки действующих стандартов

## Slide 8
Целью пересмотра стандартов является:
применение положений международных стандартов, стандартов организаций и технических условий, которые содержат новые и (или) прогрессивные требования к объектам стандартизации и способствующих повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
содействие использованию полученного практического опыта в различных областях знаний и решений, инноваций, достижений науки и техники, применения новых видов продукции и цифровизации процессов измерений;
тенденции развития измерительной техники и соответствие положениям Приказа Минпромторга от 15.12.2015 №4091;
соответствовать положениям Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа в соответствии с Приказом Росстандарта от 29.12.2018 №2825.
Общие причины переработки действующих стандартов

## Slide 9
ГОСТ Р 8.733–20… «ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования»
ГОСТ Р 8.785–20… «ГСИ. Масса газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования
к методикам (методам) измерений»
  Пересмотр стандартов включен в Программу национальной стандартизации ТК 024 на 2025 год;
  В соответствии с ПНС до 31.05.2025 г.:
  - разработка1-ой редакции стандарта;
  - пояснительная записка;
  - составление сводки отзывов, полученных при рассмотрении тем.

## Slide 10
Упорядочивание выбора класса, категории и функций СИКГ в соответствии с обязательными метрологическими требованиями ПП РФ от 16.11.2020 № 1847
Необходимость изменения порядка проведения метрологической экспертизы документации СИКГ при проектировании, разработке и изготовлении (предлагается ТЗ заменить на ТТ)
Введение в действие новых методик расчета физико-химических свойств газообразных углеводородов в расширенных диапазонах изменения температуры и абсолютного давления (ГОСТ 30319.2(3)-2015, ГСССД МР 273-2018 и др.)
Необходимость оптимизации требований стандарта в части обеспечения однофазного газообразного состояния нефтяного газа в зависимости от степени его подготовки
Порядок реализации с помощью СИКГ аттестованных методик измерений объема газа, в том числе в ранге национальных и межгосударственных стандартов
Изменения затронут текст объемом более 20 % от текста действующего стандарта
Редакция ГОСТ Р 8.733-20..

## Slide 11
Редакция к выбору класса и категории
СИКГ по ГОСТ Р 8.733-20…
6.5. | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): | без ограничений | +/- 5%
6.6. | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): | до 103 м3/ч | +/- 4%
 |  | от 103 до 2 · 104 м3/ч | +/- 2,5%
 |  | от 2 · 104 до 105 м3/ч | +/- 2%
 |  | от 105 м3/ч | +/- 1,5%
СИКГ кл. Б и В по ГОСТ Р 8.733
СИКГ кл. А по ГОСТ Р 8.733
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Наименование вида измерения | Обязательные метрологические требования к измерениям | 
 | диапазон измерений | пределы допускаемой погрешности измерений
6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов

## Slide 12
Изменение требований к показателям точности измерений массы нестабильных углеводородных сред на основе обязательных метрологических требований ПП РФ от 16.11.2020 № 1847 и практики разработки методик измерений
Применение более точных методик расчета физических свойств нестабильных (сжиженных) углеводородных сред (ГОСТ 28656-2019, МИ 3443-2014 и др.)
Применение поправочных коэффициентов на вместимость резервуаров при рабочем давлении и температуре измеряемой среды
Дополнение требованиями по определению параметров и вычислению массы парогазовой фазы измеряемой среды
Переработка алгоритмов обработки результатов измерений параметров и соответствующих формул оценивания показателей точности измерений массы нестабильных углеводородных сред
Изменения затронут текст объемом более 20 % от текста действующего стандарта
Редакция ГОСТ Р 8.785-20…

## Slide 13
СТО Газпром 5.3- 2020 | СТО Газпром 5.84-2020 | ГОСТ Р 8.785- 2012 | ГОСТ 33702- 2015
0,35 %; 0,5 % при коммерческом учете 0,35 %; 0,5 %; 1,0 %; 2,5 % при хозрасчетном учете в зависимости от категории узла измерений 5,0 % при технологическом учете | 0,4 %; 1,0 %; 2,5 % для весового метода статических измерений 0,5 %; 0,65 % для косвенного метода статических измерений | ±(0,25–0,8) % от массы жидкой фазы УВС в зависимости от метода измерений | ±(0,25–0,8) % от массы жидкой фазы УВС в зависимости от метода измерений
Требования к показателям точности измерений массы сжиженных/нестабильных УВС в действующих стандартах

## Slide 14
  Комплексы стандартов находятся на голосовании в ТК 024 о необходимости включения тем в Программу национальной стандартизации на 2025 год
ГОСТ 8.586.1-20…–ГОСТ 8.586.5-20… «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»
РД 50-411-83 «Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств»

## Slide 15
Основание для пересмотра
комплекса межгосударственных стандартов
ГОСТ 8.586.1-2005 – ГОСТ 8.586.5-2005
  Обеспечение гармонизации с обновленными международными стандартами:
ISO 5167-1:2022 Измерение расхода текучей среды с помощью сужающих устройств, установленных в полностью заполненных трубопроводах круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования;
ISO 5167-2:2022 Измерение расхода текучей среды с помощью сужающих устройств, установленных в полностью заполненных трубопроводах круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы;
ISO 5167-3:2022 Измерение расхода текучей среды с помощью сужающих устройств, установленных в полностью заполненных трубопроводах круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури;
ISO 5167-4:2022 Измерение расхода текучей среды с помощью сужающих устройств, установленных в полностью заполненных трубопроводах круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури.
  Корректировка положений комплекса межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1-2005 – ГОСТ 8.586.5-2005 с учетом практики применения действующей редакции стандартов, тенденции развития измерительной техники и требований метрологических норм и правил, регламентируемых законодательством РФ и нормативными документами в области обеспечения единства измерений.
Изменения затронут текст объемом более 20 % от текста действующего стандарта

## Slide 16
Основание для пересмотра документа
РД 50-411-83 «Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств»
Положения документа РД 50-411-83 морально и технически устарели и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к процедуре измерения расхода и объема (массы) сред и нормативным требованиям, предъявляемым к методикам измерений.
Выполнение требований Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ в части применения аттестованных методик при измерениях, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Необходимость стандартизации измерения расхода и объема (массы) сред с помощью новых типов специальных сужающих устройств, в данный момент не описанных в
РД 50-411-83.

## Slide 17
Редакция стандарта включает в себя следующий комплекс:
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и объема (массы) жидкостей и газов с применением специальных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и объема (массы) жидкостей и газов с применением специальных сужающих устройств. Часть 2. Специальные сужающие устройства. Технические требования;
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и объема (массы) жидкостей и газов с применением специальных сужающих устройств. Часть 3. Методика измерений.
Редакция стандарта
с использованием специальных сужающих устройств

## Slide 18
Разработка стандарта ГОСТ Р …
«Государственная система обеспечения единства измерений.
Вычислители-контроллеры и комплексы измерительно-вычислительные.
Общие метрологические и технические требования»
  Разработка стандарта включена в Программу национальной стандартизации ТК 306 «Измерения, управление и автоматизация в промышленных процессах» на 2025 год;
  В соответствии с ПНС, май 2025 г.:
  - разработка 1-ой редакции стандарта;
  - пояснительная записка;
  - составление сводки отзывов, полученных при рассмотрении темы.

## Slide 19
Является:
Отсутствие установленных метрологических и технических требований к вычислителям-контроллерам и комплексам измерительно-вычислительным на вновь вводимые в эксплуатацию и/или после реконструкции узлы измерения объемного расхода и объема природного газа приведенного к стандартным условиям.
Отсутствие единых метрологических и технических требований к вычислителям-контроллерам и комплексам измерительно-вычислительным применяемых на узлах измерений природного газа, приводит к разногласиям в практическом применении имеющихся на рынке различной продукции, что приводит к неучтенным косвенным потерям в вычислительном процессе определения, архивации и передаче объема газа приведенного к стандартным условиям, а также к судебным спорам и разбирательствам между Поставщиком газа и его Потребителем.
Основание для разработки стандарта
ГОСТ Р … «Государственная система обеспечения единства измерений.
Вычислители-контроллеры и комплексы измерительно-вычислительные.
Общие метрологические и технические требования»
Notes: ГОСТ 30319.2–2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода.», который ограничен по применению минимальными значениями температуры измеряемого газа до 250 К (минус 23,15 °С);

## Slide 20
Целью разработки является установление общих метрологических и технических требований к вычислителям-контроллерам и комплексам измерительно - вычислительным, применяемых на узлах измерений природного газа, в части установления:
- общих требований к комплектности и конструкции;
- по устойчивости и прочности к внешним воздействиям имеющим место при рабочей эксплуатации;
- автономному и бесперебойному питанию, к функционалу и параметрам входных и выходных цепей;
- к отчетным устройствам и программному обеспечению с интерфейсом;
- к защите программного обеспечения и функциональной безопасности;
- к помехоустойчивости входных импульсных или частотных каналов;
- к устройствам передачи данных, с перечнем допустимых протоколов обмена данных и передачи телеметрии;
- к формированию листа программирования, к техническим и эксплуатационным документам.
Разработка данного стандарта позволит обеспечить развитие законодательной и нормативно-правовой базы в области обеспечения единства измерений расхода (объема) природного газа.
Целью разработки стандарта
ГОСТ Р … «Государственная система обеспечения единства измерений.
Вычислители-контроллеры и комплексы измерительно-вычислительные.
Общие метрологические и технические требования»
Notes: ГОСТ 30319.2–2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода.», который ограничен по применению минимальными значениями температуры измеряемого газа до 250 К (минус 23,15 °С);

## Slide 21: Программный комплекс «Расходомер ИСО»
Предназначен для решения метрологических задач при учете жидкостей и газов
Включен в единый реестр российского программного обеспечения
Реализованы алгоритмы в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами РФ в области расходометрии
Используется более чем в 2000 организаций РФ, ближнего и дальнего зарубежья
Поддерживает работу на Windows и Linux (Астра, Альт, Ред ОС и т.д.)
Notes: Программный комплекс (ПК) «Расходомер ИСО» на основании протокола Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии прошел официальное сличение и официальную метрологическую аттестацию и был рекомендован к применению.
ПК "Расходомер ИСО" включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по приказу Минкомсвязи России от 09.03.2017 №103, Приложение 1, пп. №130, реестровый № 3003
ПК «Расходомер ИСО» предназначен для осуществления метрологического контроля и надзора за измерительными комплексами расхода и объема в соответсвии с нормативно-правовыми актами РФ, а так же межгосударственными и национальными стандартами РФ
Многолетний опыт разработки позволил ПК «Расходомер ИСО» завоевать доверие пользователей, что подтверждается большой пользовательской базой.

## Slide 22
независимая российская компания, предоставляющая широкий спектр метрологических услуг для предприятий нефтегазохимического комплекса и смежных отраслей промышленности
Основное направление деятельности:
Оказание эффективного содействия в развитии метрологического обеспечения российского
нефтегазохимического комплекса и комплексов стран СНГ и ближнего зарубежья
Приоритетные задачи:
Проведение научных исследований по разработке и совершенствованию действующих метрологических документов, межгосударственных стандартов и стандартов Российской Федерации
Участие в работе технических комитетов по стандартизации:
«Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)» (ТК 024)
«Природный и сжиженные газы» (ТК 052)
Центр Метрологии «СТП»

## Slide 23
Работы в области обеспечения единства измерений в соответствии с областью аккредитации:
Разработка и аттестация методик (методов) измерений
Метрологическая экспертиза документации
Испытания средств измерений в целях утверждения типа
Поверка средств измерений
А также:
Разработка методик учета и материальных потоков
Подтверждение реализуемости методик измерений расхода и объема газа
Метрологический аудит и экспертиза узлов измерений
Консалтинговые услуги по аккредитации
Испытания для сертификации:
СИ в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
СИ в СДС ГАЗСЕРТ
Участие в работе технических комитетов по стандартизации:
«Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)» (ТК 024)
«Природный и сжиженные газы» (ТК 052)
Участие в рассмотрении и метрологической экспертизе нормативных документов в области стандартизации
Разработка межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации
Сертификационные испытания программного обеспечения в СДС ПО СИ ФГБУ «ВНИИМС»
Деятельность Центра Метрологии «СТП»

## Slide 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО ЦМ «СТП»
РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
+7 (843) 214-20-98
office@ooostp.ru
www.ooostp.ru